## Slide 1: วิชา 3103-2007 วัสดุและโลหะวิทยา
เรื่อง อะตอม
โครงสร้างอะตอม
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอม
ลักษณะทั่วไปของของแข็ง
ระบบผลึก
โครงสร้างอสัณฐาน
โครงสร้างผลึก

## Slide 2
โครงสร้างของอะตอม (Atomic Structures)
อะตอมเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดของธาตุที่ประกอบด้วย อิเล็กตรอน โปรตอนและนิวตรอน
โดยจะมีโปรตอนและนิวตรอนรวมกันอยู่ตรงกึ่งกลางของอะตอมซึ่งเรียกว่านิวเคลียส
อิเล็กตรอนนั้นจะเคลื่อนไหวอยู่ในวงโคจรรอบ ๆ นิวเคลียส

## Slide 3
รูปที่ 2.1 ลักษณะของเซลล์และจำนวนอิเล็กตรอน

## Slide 4
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอม (Atomic Bonds)
คือการรวมกันระหว่างประจุหรืออิออนที่มีประจุไฟฟ้าบวกกับ
ประจุหรืออิออนที่มีประจุไฟฟ้าลบ
การยึดเหนี่ยวแบบนี้จะให้แรงยึดเหนี่ยวที่รุนแรง
ธาตุที่มีแรงยึดเหนี่ยวแบบนี้จึงมีความแข็งแรงและมีจุดหลอมละลายสูง
ได้แก่ผลึกเกลือแกงโซเดียม (NaCl)
1. Ionic Bond

## Slide 5
รูปที่ 2.2 การยึดเหนี่ยวแบบ Ionic Bond

## Slide 6
คือการที่อะตอมของธาตุต่างก็แบ่งวาเลนซ์อิเล็กตรอนให้ซึ่งกันและกัน(Sharing Electrons) อะตอมละ 1 ตัวแล้วใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน
การยึดเหนี่ยวแบบนี้มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ำและเมื่อละลายน้ำจะได้สารละลายที่ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า
เช่น การยึดเหนี่ยวของธาตุคลอรีน (Cl2) ไฮโดรเจน (H2) บีสมัท (Bi) มีเทน (CH4) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นต้น
2. Homopolar Bond หรือ Covalent Bond

## Slide 7
รูปที่ 2.3 การยึดเหนี่ยวแบบ Homopolar Bond ของมีเทน

## Slide 8
    Metallic Bond
    คล้ายกับการยึดเหนี่ยวแบบ Covalent แต่อิเล็กตรอนที่ใช้ร่วมกันมาจากอะตอมต่าง ๆ มากกว่า 2 อะตอม
    อิเล็กตรอนแต่ละตัวจะเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ อิออนที่มีปะจุไฟฟ้าบวกอย่างอิสระ
    วัสดุที่มีแรงยึดเหนี่ยวกันแบบนี้จะมีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดี
    สามารถนำมาตีเป็นแผ่นบางและรีดเป็นเส้นได้
    ได้แก่ โลหะและโลหะผสมชนิดต่าง ๆ

## Slide 9
รูปที่ 2.4 การยึดเหนี่ยวแบบ Metallic Bond

## Slide 10
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างผิวที่อ่อนมาก
เกิดขึ้นกับโมเลกุลของสารจำพวกโพลิเมอร์
เกิดขึ้นจากการที่อะตอม 2 ตัวที่อยู่ใกล้ชิดกันเกิดมีอิเล็กตรอนไปรวม ณ ตำแหน่งหนึ่งเหมือน ๆ กัน
ทำให้ตำแหน่งตรงกันข้ามของอะตอมเกิดมีประจุที่แตกต่างกัน จึงทำให้อะตอมทั้งสองดึงดูดกันได้ดี
4. Van der Waal Forces

## Slide 11
รูปที่ 2.5 การยึดเหนี่ยวแบบ Van der Waal Forces

## Slide 12
ลักษณะทั่วไปของของแข็ง
ของแข็งส่วนมากมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยอนุภาคเรียงกันอยู่อย่างมีระเบียบแบบแผน เรียกการเรียงตัวของอนุภาคนี้ว่า “ โครงสร้างผลึก ”
โครงสร้างผลึกคือของแข็งเนื้อเดียวที่มีรูปเรขาคณิตผิวหน้าเรียบและ
มีขอบตัดมุมระหว่างผิวหน้าเป็นมุมที่แน่นอน
เมื่อผลึกบิดหรือแตกออก ชิ้นของผลึกจะหลุดออกไปเป็นชั้น ๆ ตามแนวผิวหน้าตัดของผลึก เป็นของเหลวโดยฉับพล

## Slide 13
โครงสร้างอสัณฐาน (Anorphous Structure)
อนุภาคของมันจะอยู่ปนกันอย่างไม่เป็นระเบียบ คล้ายกับที่เป็นอยู่ภายในของเหลว ของแข็งประเภทนี้เรียกว่า “ ของแข็งอสัณฐาน ”
ได้แก่ แก้ว ขี้ผึ้ง แอสฟัลต์ พลาสติก
ของแข็งอสัณฐานจะไม่หลอมเหลวที่อุณหภูมิหนึ่งอุณหภูมิใด
เมื่อได้รับความร้อนจะค่อย ๆ อ่อนตัวลงแล้วจึงเหลวไหลไปมาได้
ถ้าทำให้เย็นลงจะข้นขึ้นเป็นลำดับในที่สุดก็แข็งตัว ซึ่งเวลาแข็งก็อยู่ตัวเหมือนของแข็งทั่วไป

## Slide 14
โครงสร้างผลึก (Crystal Structure)
ประกอบไปด้วยผลึกขนาดเล็ก ๆ
ผลึกจะประกอบไปด้วยหน่วยเซลล์ (Unit Cell)
หน่วยเซลล์ คือส่วนที่เล็กที่สุดในโครงสร้างผลึก ซึ่งสามารถแสดงรูปร่างของโครงสร้างผลึกได้
ผลึกที่สมบูรณ์ใดๆ ประกอบด้วยหน่วยเซลล์จำนวนหนึ่งมาจัดเรียงตัวกันเข้าเป็น 3 มิติ ซึ่งเรียกว่า “ Crystal Lattice หรือ Space Lattice ”
Crystal Lattice หรือ Space Lattice หมายถึงรูปทรงที่เกิดขึ้นจากการเรียงตัวของหน่วยเซลล์ใน 3 มิติ

## Slide 15
โครงสร้างผลึก (Crystal Structure) (ต่อ)
รูปที่ 2.6 ลักษณะ Crystal Lattice

## Slide 16
โครงสร้างผลึก (Crystal Structure) (ต่อ)
คุณสมบัติของโครงสร้างผลึก เป็นไปตามกฎพื้นฐาน 3 ข้อดังนี้ คือ
1. กฎความคงที่ของมุมระหว่างหน้าผลึก (The Law of Constancy of Interfacial Angles)
2. กฎอัตราส่วนของเลขดัชนีหรือจุดตัด (The Law of Rationality of Indices or Intercepts)
3. กฎความสมมาตร (The Law of Symmetry)

## Slide 17
ระบบผลึก (Crystal)
พิจารณาถึงหลักเกณฑ์ทางเรขาคณิตของระบบผลึกแล้ว สามารถแบ่งผลึกออกเป็น 7 ระบบ
โดยอาศัยความแตกต่างทางความยาวของแกนผลึก และมุมระหว่างแกน (Interaxial Angle)
ความยาวของแกนผลึกนั้นวัดเป็นหน่วยอังสตรอม (Angstrom = A)

## Slide 18
ระบบผลึก (Crystal) (ต่อ)
มีด้านทั้ง 3 ด้านของหน่วยเซลล์ยาวเท่ากัน และทำมุม 90 องศาซึ่งกันและกัน
ตัวอย่างเช่น ผลึกของ NaCl , KCl , Pb(NO3)2 , เหล็ก , ทองแดง , ทองและสารส้ม
ระบบผลึกแบบนี้จะประกอบไปด้วย Simple Cubic , Body Centered Cubic และ Face Centered Cubic
1. ระบบผลึกแบบ Cubic

## Slide 19
ระบบผลึก (Crystal) (ต่อ)
รูปที่ 2.7 ระบบผลึกแบบ Simple Cubic

## Slide 20
ระบบผลึก (Crystal) (ต่อ)
มีด้านทั้ง 3 ด้านยาวไม่เท่ากัน แต่จะทำมุม 90 องศาซึ่งกันและกัน
ตัวอย่างเช่น ผลึกของ K2SO4 , KNO3 , KMnO4 , อะราโกไนต์ (CaCO3) , MgSO4 , 7H2O และไอโอดีน
2. ระบบผลึกแบบ Orthorhombic

## Slide 21
ระบบผลึก (Crystal) (ต่อ)
รูปที่ 2.8 ระบบผลึกแบบ Orthorhombic

## Slide 22
ระบบผลึก (Crystal) (ต่อ)
มีด้านยาวเท่ากัน 2 ด้าน ส่วนด้านที่ 3 มีความยาวต่างออกไปและ
ทั้ง 3 ด้านทำมุม 90 องศาซึ่งกันและกัน
ตัวอย่างเช่นผลึกของ NiSO4 , KH2PO4
3. ระบบผลึกแบบ Tetragonal

## Slide 23
ระบบผลึก (Crystal) (ต่อ)
รูปที่ 2.9 ระบบผลึกแบบ Tetragonal

## Slide 24
ระบบผลึก (Crystal) (ต่อ)
มีด้านทั้ง 3 ด้านยาวไม่เท่ากัน ด้าน 2 ด้านทำมุมต่อกันมุมหนึ่ง ซึ่งจะไม่เท่ากับ 90 องศา ส่วนด้านที่ 3 ทำมุม 90 องศากับด้านทั้งสอง
ตัวอย่างเช่น ผลึกของยิปซัม (CaSO4.2H2O) , บอแรกซ์ (Na2B4O7.1OH2O) , KClO3 และกำมะถันโมโนคลินิก
4. ระบบผลึกแบบ Monoclinic

## Slide 25
ระบบผลึก (Crystal) (ต่อ)
รูปที่ 2.10 ระบบผลึกแบบ Monoclinic

## Slide 26
ระบบผลึก (Crystal) (ต่อ)
มีด้านทั้ง 3 ด้านยาวเท่ากันและมุมทั้ง 3 มุมเท่ากันด้วย แต่มุมทั้ง 3 มุม
ต่างก็ไม่เท่ากับ 90 องศา
ตัวอย่างเช่น ผลึกของ NaNO3 , แคลไซต์ (CaCO3) , ZnCO3 , อะเซติก , แอนติโมนีและบิสมัท
ระบบผลึกแบบนี้จะมีเพียงผลึกแบบ Simple Rhombohedral เท่านั้น
5. ระบบผลึกแบบ Rhombohedral

## Slide 27
ระบบผลึก (Crystal) (ต่อ)
รูปที่ 2.11 ระบบผลึกแบบ Rhombohedral

## Slide 28
ระบบผลึก (Crystal) (ต่อ)
มีด้านทั้ง 3 ยาวไม่เท่ากัน และยังมีมุมระหว่างด้านทั้ง 3 ไม่เป็นมุมฉาก
ตัวอย่างเช่น K2Cr2O7
6. ระบบผลึกแบบ Triclinic

## Slide 29
ระบบผลึก (Crystal) (ต่อ)
รูปที่ 2.12 ระบบผลึกแบบ Triclinic

## Slide 30
ระบบผลึก (Crystal) (ต่อ)
มีด้านเท่ากัน 2 ด้านและทำมุม 120 องศา อีกด้านหนึ่งมีความยาวต่างออกไปและทำมุม 90 องศากับ 2 ด้าน
ตัวอย่างเช่น ผลึกของแกรไฟต์ , แมกนีเซียม , เบริลเลียม และสังกะสี
7. ระบบผลึกแบบ Hexagonal

## Slide 31
ระบบผลึก (Crystal) (ต่อ)
รูปที่ 2.13 ระบบผลึกแบบ Hexagonal

## Slide 32
ระบบผลึก (Crystal) (ต่อ)
8. ระบบผลึกที่สำคัญบางชนิด
8.1ระบบผลึกแบบ Body Centered Cubic (BCC)
มีหน่วยเซลล์ที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์
มีอะตอมอยู่ในตำแหน่งทั้ง 8 มุม และที่ตำแหน่งกึ่งกลางของเซลล์
หน่วยเซลล์แบบนี้จะมีโลหะนี้ คือ วาเนเดียม โมลิบดีนัม ทังสเตน เหล็ก และโครเมียม

## Slide 33
ระบบผลึก (Crystal) (ต่อ)
รูปที่ 2.14 ลักษณะผลึกแบบ BCC

## Slide 34
ระบบผลึก (Crystal) (ต่อ)
สามารถหาได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้
มีอะตอมที่กึ่งกลางหน่วยเซลล์ = 1 อะตอม
มีอะตอมที่มุมแต่ละมุม = 1/8 อะตอม
จำนวนอะตอมที่มุมทั้ง 8 มุม = 1/8 x 8 = 1
ดังนั้นมีอะตอมทั้งหมด = 1 + 1 = 2 อะตอม
การหาจำนวนอะตอมของหน่วยเซลล์แบบ BCC

## Slide 35
ระบบผลึก (Crystal) (ต่อ)
8.2 ระบบผลึกแบบ Face - Centered Cubic (FCC)
มีหน่วยเซลล์ที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์
มีอะตอมอยู่ที่มุมทั้ง 8 มุมและที่กึ่งกลางในแต่ละด้านของลูกบาศก์อีก 6 ด้าน
ระบบผลึกแบบนี้มีอยู่ในโลหะ เช่น ทองแดง เงิน ทองคำ อะลูมิเนียม ตะกั่ว เหล็ก โครเมียม โคบอลต์ นิกเกิล และแพลทินัม

## Slide 36
ระบบผลึก (Crystal) (ต่อ)
รูปที่ 2.15 ลักษณะผลึกแบบ FCC

## Slide 37
ระบบผลึก (Crystal) (ต่อ)
มีอะตอมที่มุมแต่ละมุม = 1/8 อะตอม
มีอะตอมที่มุมทั้ง 8 มุม = 1/8 X 8 = 1 อะตอม
อะตอมที่อยู่ในกึ่งกลางของด้านแต่ละด้าน = 1/2 อะตอม
อะตอมที่อยู่กึ่งกลางด้านทั้ง 6 ด้าน = 1/2 X 6 = 3 อะตอม
ดังนั้นจึงมีอะตอมทั้งหมด = 4 อะตอม
การหาจำนวนอะตอมของหน่วยเซลล์แบบ FCC
Notes: การหาจำนวนอะตอมของหน่วยเซลล์แบบ FCC สามารถหาได้ด้วยวิธีการดังนี้ มีอะตอมที่มุมแต่ละมุม = 1/8 อะตอม มีอะตอมที่มุมทั้ง 8 มุม = 1/8 X 8 = 1 อะตอม อะตอมที่อยู่ในกึ่งกลางของด้านแต่ละด้าน = 1/2 อะตอม อะตอมที่อยู่กึ่งกลางด้านทั้ง 6 ด้าน = 1/2 X 6 = 3 อะตอม ดังนั้นจึงมีอะตอมทั้งหมด = 4 อะตอม
การหาจำนวนอะตอมของหน่วยเซลล์แบบ FCC สามารถหาได้ด้วยวิธีการดังนี้ มีอะตอมที่มุมแต่ละมุม = 1/8 อะตอม มีอะตอมที่มุมทั้ง 8 มุม = 1/8 X 8 = 1 อะตอม อะตอมที่อยู่ในกึ่งกลางของด้านแต่ละด้าน = 1/2 อะตอม อะตอมที่อยู่กึ่งกลางด้านทั้ง 6 ด้าน = 1/2 X 6 = 3 อะตอม ดังนั้นจึงมีอะตอมทั้งหมด = 4 อะตอม

## Slide 38
ระบบผลึก (Crystal) (ต่อ)
มีหน่วยเซลล์เป็นรูป 6 เหลี่ยม ที่มีด้านที่ฐาน 2 ด้าน (a1 และ a2)
ยาวเท่ากัน แต่ด้านทั้ง (C) มีความยาว ที่แตกต่างกันออกไป
8.3 ระบบผลึกแบบ Hexagonal Closed (HCP)
รูปที่ 2.16 ลักษณะผลึกแบบ HCP

## Slide 39
ระบบผลึก (Crystal) (ต่อ)
การหาอะตอมในหน่วยเซลล์แบบ (HCP)
อะตอมทุกอะตอมมีหน่วยเซลล์ใช้อะตอมร่วมกัน = 6 หน่วยเซลล์
ดังนั้นที่มุมของหน่วยเซลล์จะมีอะตอมอยู่ = 1/6 อะตอม
หน่วยเซลล์ 6 เหลี่ยมมีมุมทั้งหมด = 12 มุม
จึงมีอะตอมที่มุม = (1/6) x 12 = 2 อะตอม
มีอะตอมระหว่างระนาบบนกับระนาบฐาน = 3 อะตอม
มีอะตอมที่กึ่งกลางระนาบบนและระนาบฐาน = (1/2) x 2 = 1 อะตอม
ดังนั้นจะมีอะตอมทั้งหมด = 2 + 3 + 1 = 6 อะตอม

## Slide 40
The End