## Slide 1: หน่วยที่ 1 มาตรฐานเหล็ก ในงานอุตสาหกรรม
อ.ฉลอง ดอกยี่สุ่น
อ.วชิรวุธ หมอทรัพย์

## Slide 2: มาตรฐานเหล็กในงานอุตสาหกรรม
โลหะเหล็กที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม จะถูกกำหนดมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่หลากหลายสถาบันด้วยกัน เช่น มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมัน ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ตัวเลข และตัวอักษร แต่ละสถาบันจะมีความหมายเฉพาะแตกต่างกัน

## Slide 3: มาตรฐานเหล็กในงานอุตสาหกรรม
ผู้ผลิตจะกำหนดมาตรฐานที่แตกต่างกันออกไป ซี่งอาจกำหนดตามชื่อการค้า กำหนดตามกรรมวิธีการผลิต หรือตามการนำไปใช้งาน
โดยสถาบันที่กำหนดมาตรฐานในปัจจุบัน เช่น
AISI = American Iron and Steel Institute
ASTM = American Society for Testing Materials
DIN = Deutsche Industrial Norm
JIS = Japanese Industrial Standards
TISI = Thai Industrial Standard Institute

## Slide 4: มาตรฐานเหล็กของระบบอเมริกา
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าของอเมริกา (AISI) และของสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ของอเมริกา (SAE) ได้กำเนิดมาตรฐานเหล็กเป็นอักษรย่อของสถาบันหรือสมาคมนำหน้า ตามด้วยตัวอักษร และตัวเลข 4 หรือ 5 ตัว
เช่น AISI 4150
AISI 1040

## Slide 5: มาตรฐานเหล็กของระบบอเมริกา
AISI, SAE X X X X XX
5. ตัวเลขบอกปริมาณคาร์บอน หารด้วย 100 (%)
4. ตัวอักษรบอกธาตุเติมเฉพาะ
3. ตัวเลขบอกปริมาณธาตุผสม
2. ตัวเลขบอกชนิดของเหล็กกล้าตามมาตรฐาน
1. ตัวอักษรบอกกรรมวิธีการผลิตและใช้งาน

## Slide 6: จากสัญลักษณ์ของตัวเลข อธิบายตังนี้
1. อักษรบอกกรรมวิธีการผลิตและการใช้งานของเหล็ก มีอักษรดังต่อไปนี้
A หมายถึง เหล็กกล้าที่ผลิตด้วยเตาเบสเซมเมอร์ ด่าง
B หมายถึง เหล็กกล้าที่ผลิตด้วยเตาเบสเซมเมอร์ ชนิดกรด
C หมายถึง เหล็กกล้าที่ผลิตด้วยเตาโอเพนฮาร์ด ชนิดด่าง
D หมายถึง เหล็กกล้าที่ผลิตด้วยเตาโอเพนฮาร์ด ชนิดกรด
E หมายถึง เหล็กกล้าที่ผลิตด้วยเตาไฟฟ้า

## Slide 7: จากสัญลักษณ์ของตัวเลข อธิบายตังนี้
2. ตัวเลขบอกชนิดของเหล็ก สามารถแบ่งได้ดังนี้
เหล็กกล้าคาร์บอน จะใช้ตัวเลข 1 เป็นสัญลักษณ์แบ่งกลุ่มได้ดังนี้
10XX หมายถึง เหล็กกล้าคาร์บอน แมงกานีสผสมไม่เกิน 1%
11XX หมายถึง เหล็กกล้าคาร์บอนเติมกำมะถันสูง
12XX หมายถึง เหล็กกล้าคาร์บอนเติมกำมะถันและฟอสฟอรัส
15XX หมายถึง เหล็กกล้าคาร์บอนเติมแมงกานีสสูงระหว่าง 0.75-1.65 %

## Slide 8: จากสัญลักษณ์ของตัวเลข อธิบายตังนี้
3. ตัวเลขบอกปริมาณธาตุผสม ซึ่งจะเป็นตัวเลขตัวที่ 2 ตามสัญลักษณ์ เช่น
AISI 25XX หมายถึง เหล็กกล้านิกเกิล มีปริมาณนิกเกิลผสมอยู่ 5 %

## Slide 9: จากสัญลักษณ์ของตัวเลข อธิบายตังนี้
4. ตัวอักษรบอกธาตุที่เติมเฉพาะ จะมีสัญลักษณ์ของธาตุที่ผสมรวมอยู่ในสัญลักษณ์ของเหล็ก เช่น XXXBXX หมายถึง เหล็กกล้าโบรอน เป็นต้น
5. ตัวเลขบอกปริมาณเปอร์เซ็นต์ของธาตุคาร์บอน ที่มีคาร์บอนผสมอยู่
AISI 1060 หมายถึง เหล็กกล้าคาร์บอนที่มีคาร์บอนผสมอยู่ 0.6% (60/100)
AISI 51100 หมายถึง เหล็กกล้าโครเมียมที่มีคาร์บอนผสมอยู่
1 % (100/100)

## Slide 10: มาตรฐานเหล็กระบบเยอรมัน
DIN X X X X X
5. ตัวเลขบอกลัษณะของการอบชุบและการใช้งาน
2. ตัวเลขบอกเปอร์เซ็นต์คาร์บอน และค่าความต้านทานแรงดึงต่ำสุด หน่วยเป็น กก./มม.2
3. ตัวอักษรสัญลักษณ์ของธาตุผสมในเหล็ก
4. ตัวเลขบอกเปอร์เซ็นต์ของธาตุผสม
1. ตัวอักษรบอกชนิดของเหล็ก กรรมวิธีการผลิต และคุณสมบัติพิเศษ

## Slide 11: มาตรฐานเหล็กระบบเยอรมัน
1. ตัวอักษรบอกชนิดเหล็ก กรรมวิธีการผลิต และคุณสมบัติพิเศษ
2. ตัวเลขบอกเปอร์เซ็นต์คาร์บอนที่ผสมอยู่ในเหล็ก ซึ่งต้องหาร 100 หรือค่าความต้านทานแรงดึงต่ำสุด มีหน่วยเป็น กก/มม.2
เช่น
St. 37 หมายถึง เหล็กกล้ามีความต้านทานแรงดึงต่ำสุด 37 กก/มม.2
St.C35 หมายถึง เหล็กกล้าคาร์บอนมีปริมาณคาร์บอนผสมอยู่ 35%

## Slide 12: มาตรฐานเหล็กระบบเยอรมัน
3. ตัวอักษรสัญลักษณ์ของธาตุที่ผสมในเหล็ก เช่น
42 CrMo หมายถึง เหล็กกล้าที่มีคาร์บอนผสมอยู่ 0.42% ผสมธาตุโครเมียมและโมลิบดินัม
4. ตัวเลขบอกเปอร์เซ็นต์ของธาตุผสม จะมีตัวเลข 1-3 หลัก ซึ่งจะบอกปริมาณของธาตุที่ผสมในเหล็ก
เช่น
LE 15 Cr 3 หมายถึง เหล็กกล้าผลิตจากเตาไฟฟ้าอาร์ก มีปริมาณคาร์บอน 0.15 % และโครเมียม 0.75% (3/4)

## Slide 13: มาตรฐานเหล็กของระบบญี่ปุ่น
JIS X X X X
4. ตัวอักษรหรือตัวเลข แสดงชั้นคุณภาพของการผลิต หรือพิกัดความเที่ยงตรงหรือขนาดความเผื่อ
3. ตัวอักษรบอกกรรมวิธีการผลิตหรือกระบวนการอบชุบ
2. ตัวเลขบอกค่าความต้านทานแรงดึงต่ำสุด ความเค้นจุดคราก หน่วย กก/มม.2 หรือปริมาณคาร์บอน หาร 100 และชั้นคุณภาพของเหล็ก
1. ตัวอักษรบอกชนิดของเหล็กและธาตุผสม

## Slide 14: มาตรฐานเหล็กระบบญี่ปุ่น
1. ตัวอักษรบอกชนิดของเหล็กและชนิดของธาตุผสม
2. ตัวเลขบอกค่าความต้านทานแรงดึงต่ำสุด ความเค้นจุดคราก หน่วยเป็น กก/มม.2 หรือปริมาณคาร์บอน และชั้นคุณภาพของเหล็ก
JIS S 35 C
หมายถึง เหล็กล้าคาร์บอน มีปริมาณคาร์บอนผสม 0.35 %
JIS FC 15
หมายถึง เหล็กหล่อสีเทา มีความต้านทานแรงดึงต่ำสุด 15 กก/มม.2

## Slide 15: มาตรฐานเหล็กระบบญี่ปุ่น
3. ตัวอักษรบอกกรรมวิธีการผลิต หรือกระบวนการอบชุบ
เช่น JIS S40C-QG หมายถึง เหล็กกล้าคาร์บอน มีปริมาณคาร์บอน 0.45 % ผ่านกรรมวิธีชุบแข็งและอบคืนไฟ และทำการเจียระไน
4. ตัวอักษรหรือตัวเลข แสดงชั้นคุณภาพการผลิตหรือพิกัดความเที่ยงตรง ของขนาดหรือความเผื่อ
เช่น JIS S29CM หมายถึง เหล็กกล้าคาร์บอน มีปริมาณคาร์บอน 0.29% และแมงกานีส 0.6-0.9 %

## Slide 16: ชนิดของเหล็กกล้าและเหล็กกล้าผสม
1. จำแนกตามปริมาณธาตุคาร์บอนที่ผสม
โดยแบ่งเป็น 3 ชนิด
1.1 เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ ไม่เกิน 0.25 %
1.2 เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง ไม่เกิน 0.25-0.6 %
1.3 เหล็กกล้าคาร์บอนสูง 0.6-2 % แต่การนำไปใช้งานจะผสมคาร์บอนไม่เกิน 1.6 %

## Slide 17: ชนิดของเหล็กกล้าและเหล็กกล้าผสม
2. จำแนกตามชนิดของธาตุผสม จะมีส่วนผสมธาตุหลายชนิด โดยแบ่งเป็นชนิดใหญ่ๆ ดังนี้
2.1 เหล็กกล้าคาร์บอน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม
10XX 11XX 12XX 15XX
2.2 เหล็กกล้าผสม จะมีหลายชนิด ทั้งนี้อยู่กับปริมาณของธาตุผสม คุณสมบัติที่ใช้จะแตกต่างกันด้วย แบ่งชนิดใหญ่ๆ ดังนี้

## Slide 18: เหล็กกล้าผสม
1. เหล็กกล้าผสมแมงกานีส ( AISI 13XX )
เหล็กกล้าผสมชนิดนี้จะมีแมงกานีสผสม 1.6-1.9 % แมงกานีสที่เติมจะช่วยเพิ่มความแข็งแรง และความสามารถในการชุบแข็ง ถ้าผสมถึง 2% จะทำให้เปราะ ทนต่อแรงกระแทกไม่ดี ทนต่อการสึกหรอ เหมาะสำหรับใช้ทำเพลา

## Slide 19
2. เหล็กกล้าผสมโครเมียมต่ำ (AISI 5XXX)
เหล็กกล้าชนิดนี้จะมีโครเมียมผสมไม่เกิน 2% ช่วยเพิ่มความสามารถในการชุบแข็ง ความแข็งแรง และต้านทานการเสียดสี
กลุ่มที่มีคาร์บอนต่ำ เหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความแข็งแรงและความต้านทานการเสียดสีสูง เหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความยืดหยุ่น เช่น สปริง

## Slide 20
3. เหล็กกล้าผสมโมลิบดินัม (AISI 4XXX)
เหล็กกล้าผสมชนิดนี้จะมีปริมาณโมลิบดินัมผสมไม่เกิน 0.25% มีคุณสมบัติด้านความเหนียว ความแข็งแรงเพิ่มขึ้น ความสามารถในการชุบแข็ง เป็นเหล็กที่เหมาะสำหรับทำเพลาเฟืองท้าย และชิ้นส่วนระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติ

## Slide 21
4. เหล็กกล้าผสมโครเมียม-โมลิบดินัม (AISI 41XX)
เหล็กกล้าชนิดนี้จะมีโครเมียม ผสมระหว่าง 0.50-0.95% โมลิบดินัมระหว่าง 0.13-0.20% โครเมียมจะช่วยด้านความสามารถในการชุบแข็ง ความแข็งแรง และทนการเสียดสี สึกหรอ แต่จะมีข้อเสียคือการแตกร้าว เมื่อผสมโมลิบดินัมจะเพิ่มความเหนียว และความสามารถในการเชื่อม การชุบแข็ง เหมาะสำหรับ ถังรับแรงดัน เพลาเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถบรรทุก

## Slide 22
5. เหล็กกล้าผสมนิกเกิล-โครเมียม-โมลิบดินัม (AISI 43XX, 47XX, 86XX, 88XXX, 93XXX, 98XXX)
นิกเกิลเมื่อรวมกับโครเมียม จะทำให้มีการยืดหยุ่นสู ทนต่อแรงกระแทก เมื่อผสมโมลิบดินัมประมาณ 0.2% จะช่วยเพิ่มความสามารถในการชุบแข็ง เช่น 4320 4340 เหมาะสำหรับชิ้นส่วนที่ต้องการความแข็งแรงสูง งานหนัก เช่น เฟือง แต่ถ้าต้องการความแข็งน้อยลง ควรใช้เหล็กที่ผสมนิกเกิลน้อย เช่น 8620 8640

## Slide 23: อิทธิพลของธาตุที่มีผลต่อคุณสมบัติของเหล็ก
โคบอล Co
เพิ่มความต้านทานแรงดึง ความแข็งแรงสูงขึ้น เพิ่มความต้านทานคมตัด เพิ่มคุณสมบัติความเป็นแม่เหล็ก ความเหนียวลดลง
โครเมียม Cr
ทำให้ความแข็ง ต้านทานแรงดึง ความเหนียวเพิ่มขึ้น ทนสนิม จะมีความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูง สเตนเลสจะมีโครเมียมมากกว่า 12% คุณสมบัติการยืดตัว การเชื่อม การตกแต่งผิวลดลง

## Slide 24: อิทธิพลของธาตุที่มีผลต่อคุณสมบัติของเหล็ก
แมงกานีส Mn
การเติมแมงกานีส ทุกๆ 1% จะเพิ่มความเค้นแรงดึง 100 นิวตัน/มม.2 เพิ่มความเค้น ความต้านทานการกระแทก ทนการสึกหรอ
โมลิบดินัม Mo
เพิ่มความแข็ง ความเหนียวของเหล็กที่ผ่านการอบชุบแล้ว
นิกเกิล Ni
เพิ่มความเหนียว ความแข็งและการยืดตัวให้สูงขึ้น ทนกรด ทนความร้อน แต่จะขึ้นรูปได้ยากขึ้น การนำกระแสไฟฟ้าต่ำลง

## Slide 25: อิทธิพลของธาตุที่มีผลต่อคุณสมบัติของเหล็ก
วานาเดียม V
เพิ่มความต้านทานแรงดึงสูงขึ้น ทำให้เหล็กกล้ายืดตัวได้ดี ขึ้นรูปขณะเย็นจะยากขึ้น
วุลแฟรม W
จะช่วยเพิ่มความเหนียวของเหล็กที่ชุบแล้ว ทนต่อคมตัดและความร้อน เพิ่มความแข็ง แต่การยืดตัวลดลง โครงสร้างเกรนละเอียด การปาดผิวและการตีขึ้นรูปยากขึ้น

## Slide 26: อิทธิพลของธาตุที่มีผลต่อคุณสมบัติของเหล็ก
คาร์บอน C
จะช่วยเพิ่มความต้านทานแรงดึง ความแข็งแรง ชุบให้มีความแข็งได้ คุณสมบัติทางด้านการตีขึ้นรูป และการเชื่อมลดลง
กำมะถัน S
เพิ่มความหนืดในการหลอมเหลว ย่อยเป็นชิ้นเล็กง่าย ความต้านทานการกระแทก การยืดตัวต่ำลง เชื่อมและขึ้นรูปยากขึ้น

## Slide 27: อิทธิพลของธาตุที่มีผลต่อคุณสมบัติของเหล็ก
ซิลิคอน Si
ช่วยเพิ่มความเค้น การยืดตัว ความแข็งตลอดแท่ง แข็งที่อุณหภูมิสูง ทนต่อการกัดกร่อน คุณสมบัติการเชื่อมลดลง
ฟอสฟอรัส P
ลดความหนืดในการหลอมเหลว มีการหักในขณะเย็นง่าย เมื่อมีฟอสฟอรัสมากกว่า 1% จะมีความแข็งที่อุณหภูมิสูง ทนต่อการกัดกร่อน การยืดตัว ความต้านทานแรงกระแทกจะลดลง